## Slide 1: تقنيات التصوير الطبي
أ.د. ياسر مصطفى قدح
أستاذ الهندسة الحيوية الطبية بجامعة القاهرة
المحاضرة الثانية: التصوير بالموجات فوق الصوتية
الجزء الثالث

## Slide 2: محتوى المحاضرة
فكرة العمل
أنواع التصوير بالموجات فوق الصوتية و تطبيقاتها
تعريف بالأجهزة الحالية و قراءة الصور
عوامل السلامة في تصوير الانسان

## Slide 3: الأساس العلمي لانعكاس الموجات فوق الصوتية
تنعكس الموجات فوق الصوتية عند مقابلتها لاختلاف بين وسطين
تختلف نسبة الموجات الصوتية المنعكسة باختلاف الكثافة و المرونة
  يهمنا أن تكون النسبة صغيرة لتتيح للموجات أن تنفذ لمسافة كبيرة في الجسم
نسبة الانعكاس (س) | الوسطين
0.006 | الكبد - الكلية
0.003 | الكبد - الطحال
0.11 | الكبد - الدهن
0.59 | الكبد – العظم
0.99 | الكبد – الهواء
الوسط 1
الوسط 2
100%
س%
100-س%

## Slide 4: أمثلة لانعكاس الموجات فوق الصوتية
ظاهرة التظليل: علامة هامة على وجود عظم أو هواء أو حصوة

## Slide 5: فقد قدرة الموجات فوق الصوتية داخل الجسم
تفقد طاقة الموجات فوق الصوتية بشكل سريع كلما زادت مسافة اختراقها داخل الجسم و تردد الموجات
يختلف الفقد حسب نوع النسيج الحيوي
الفقد لكل 1 سم | النسيج الحيوي
0.4 | الكبد
0.57 | العضلات
0.02 | الماء
0.15 | الدم
22 | العظام

## Slide 6: أمثلة على فقد قدرة الموجات فوق الصوتية
ظاهرة تعزيز الصدى: خاصية تشخيصية هامة لوجود أكياس مائية

## Slide 7: تعويض فقد قدرة الموجات فوق الصوتية
التحكم في التكبير مع المسافة
يتم اضافة التعويض المناسب بواسطة الطبيب من لوحة مفاتيح الجهاز

## Slide 8: أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية

## Slide 9: تطبيقات التصوير بالموجات فوق الصوتية
التصوير التشريحي
تصوير الأوعية الدموية و القلب
التصوير المساعد للجراحة
تصوير مرونة الأنسجة

## Slide 10: شكرا لمتابعتكم